## Slide 1
基于信创环境的虚拟化入侵防御系统
DPSC

## Slide 2
主要内容
Contents
1、系统架构
2、系统特点与创新
3、核心技术

## Slide 3
一、系统架构——引擎处理流程
Suricata初始化模块
Dpdk接收包模块
Suricata包处理模块
Dpdk包转发模块
Receive模块
Decode模块
FlowWorker模块
ResponseReject模块

## Slide 4
一、系统架构——前后端组件与框架
React
Elasticsearch
前端框架
后端框架
数据采集
管理系统
日志系统

## Slide 5
主要内容
Contents
1、系统架构
2、系统特点与创新
3、核心技术

## Slide 6
二、系统特点与创新
一键安装脚本、分步安装脚本、二进制前端系统
便捷安装
支持串联模式与网关模式
支持路由
提供源代码编译安装，支持鲲鹏、飞腾、x86物理机和鲲鹏云平台，DPSC及前后端均可跨平台
支持多平台
无需命令行、一键启动、规则更新、日志查询
交互性好
华为SP333万兆网卡、9GB带宽吞吐
高吞吐
600+规则、高阻断率、低误截率
规则完备
支持hyperscan、ac、ac-bs、ac-ks、b2g、b3g和wumanber等7个多模匹配算法
算法多样
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 7
二、系统特点与创新之一——便捷安装
一键安装
基础依赖
驱动 mlx5_core
DPDK
DPSC
Lib库 hyperscan、rust等
前后端系统无需安装

## Slide 8
二、系统特点与创新之二——支持多平台
DPSC及前后端均可跨平台
DPSC支持鲲鹏、飞腾、Intel等物理平台和鲲鹏虚拟化平台
华为鲲鹏云虚拟平台部署截图（开启DPDK）

## Slide 9
二、系统特点与创新之三——支持路由
支持串联模式与网关模式
串联模式 | 网关模式
预定转发网口，网卡成对 | 根据设定的路由表计算转发网口，多进多出
不对报文进行任何处理 | 会修改报文的源mac地址与目的mac地址
编写参考DPDK经典案例 l2fwd（l2代指链路层） | 编写参考DPDK经典案例 l3fwd（l3指网络层）
建议开启网卡混杂模式 | 建议关闭网卡混杂模式
可以串联部署在网络中而不需修改网络配置 | 可以当成带有IPS功能的网关使用
测试使用的为串联模式 | 测试未使用此模式，未能展示，但通过了实际验证

## Slide 10
二、系统特点与创新之四——交互性好
系统管理界面用于查看系统基本信息与设置DPSC必要的文件路径和Suricata的启动控制。
系统管理界面

## Slide 11
二、系统特点与创新之四——交互性好
接口设置界面实现了网卡基本信息的配置、协议端口和模式匹配算法的设置。
接口配置界面

## Slide 12
二、系统特点与创新之四——交互性好
规则管理界面实现了对规则的查看、添加、删除、查找、禁用与启用等操作。点击应用可以在引擎不重启的条件下更新规则库。
规则管理界面

## Slide 13
二、系统特点与创新之四——交互性好
日志统计界面

## Slide 14
二、系统特点与创新之四——交互性好
日志详情界面

## Slide 15
二、系统特点与创新之五——规则完备
测试项 | 评分项 | 结果
检测率测试 | 上报日志与测试仪名称一致 | 97%
入侵逃避发现 | 支持IP分片重组、TCP流重组、协议端口重定位、URL字符串变形、Shell代码变形等逃避手段，攻击阻断率比检测率下降小于等于25% | 不加逃逸，检测率为98.907 IP分片逃逸，检测率98.907 TCP重组逃逸，检测率98.361 URL逃逸，检测率93.989% Shell代码逃逸，检测率98.907%
误截测试 | 正常流量误截率低于1% | 误截率为0.005%

## Slide 16
二、系统特点与创新之六——高吞吐
在鲲鹏上吞吐测试稳定9G

## Slide 17
二、系统特点与创新之七——算法多样
序号 | 算法名称 | 算法类型及特点 | 实现方法
1 | hyperscan | 借助硬件对正则表达式匹配进行优化；使用流模式，降低内存开销和报文处理复杂度。 | 额外编译
2 | ac | 复杂度O(n) | 自带
3 | ac-ks | 针对不同状态数目的自动机设置不同的搜索算法提高搜索性能 | 自带
4 | ac-bs | 优化数据结构、降低内存使用率 | 自带
5 | B2g | SBNDMq模式匹配算法 | 扩展
6 | B3g | 3 gram (S)BNDMq模式匹配算法 | 扩展
7 | wumanber | 复杂度O(BN/m)(1≤B≤m=min(strlen(M))) 特定条件优于AC算法 | 扩展

## Slide 18
主要内容
Contents
1、系统架构
2、系统特点与创新
3、核心技术

## Slide 19
三、核心技术
高效美观的前后端设计
高效完备的规则编写
基于DPDK的收发包模块
1
2
3
规范多样的算法扩展
4

## Slide 20
三、核心技术——基于DPDK的收发包模块
传统的Linux包处理过程系统消耗较大，存在瓶颈。
DPDK应用程序运行在用户态，绕过Linux内核态协议栈，不触发系统中断，以提升报文处理效率。
DPDK与传统的Linux包处理

## Slide 21
三、核心技术——基于DPDK的收发包模块
Suricata初始化模块
Dpdk接收包模块
Suricata包处理模块
Dpdk包转发模块
使用DPDK重写Suricata收发包模块
网卡多队列实现分流
DPDK Prefetch优化
网卡多队列转发
Mlx5驱动

## Slide 22
三、核心技术——基于DPDK的收发包模块
网卡多队列与多线程的自适应配置
CPU58
CPU1
CPU0
······
CPU59
网口1
网口0
Rxq0:0
Rxq1:0
Rxq28:1
Rxq29:1
网口0
网口1
Txq0:0
Txq0:1
Txq59:0
Txq59:1
数据包接收
数据包接收
数据包转发
数据包转发
最大处理线程数：Tset（通过配置文件设定）
系统实际核心数：Tsystem（支持超线程）
网口数目：P
测试设备有64个内核，除去4个管理线程，剩余60个处理线程。
两张网卡各自创建30个接收队列，处理线程与接收队列一一对应。
两张网卡各自创建60个发送队列，每个处理线程维护每张网卡的1个发送队列，获得向两张网卡转发数据包的能力。
每个网卡的接收队列：MIN(Tset,Tsystem-4)/P
每个网卡的发送队列：MIN(Tset,Tsystem-4)/P*P
实际运行处理线程数：MIN(Tset,Tsystem-4)/P*P
Suricata管理线程数：4
自动计算并完成分配
实际表现

## Slide 23
三、核心技术——基于DPDK的收发包模块
串联模式与网关模式
读取预定的转发网口
获取数据包
串联模式
转发数据包
根据目标IP和路由表计算转发端口
获取数据包
网关模式
转发数据包
A
B
I P S
I P S
C
B
A
测试使用的模式
多进多出，提供路由功能

## Slide 24
三、核心技术——高效完备的规则编写
攻击分类
缓冲区溢出攻击
特定报文攻击
高载荷流攻击
暴力破解攻击
转码逃逸攻击

## Slide 25
三、核心技术——高效完备的规则编写
缓冲区溢出攻击
drop tcp any any -> any $HTTP_PORTS (msg:"BadBlue Ext.dll Buffer Overlflow"; flow:to_server,established; content:"ext.dll";nocase; content:"mfcisapicommand=";nocase; pcre:"/mfcisapicommand=[^&\s]{250}/i"; reference:cve,2005-0595; classtype:CVSS-High; sid:10023; rev:1; metadata:created_at 2021_08_09, updated_at 2021_08_09;)
溢出位置
溢出长度
结束标志

## Slide 26
三、核心技术——高效完备的规则编写
特定报文攻击
drop tcp any any -> any 1723 (msg:"Microsoft Windows PPTP Service Buffer Overflow"; flow:to_server,established,no_stream; isdataat:156; content:"|00 01|";depth:2;offset:2; content:"|00 01|";depth:2;offset:8; reference:cve,2002-1214; classtype:CVSS-High; sid:10138; rev:1; metadata:created_at 2021_08_09, updated_at 2021_08_09;)
特定位置的特定byte

## Slide 27
三、核心技术——高效完备的规则编写
高载荷流攻击
alert tcp any any -> any any (msg:"Microsoft DNS RPC Service extractQuotedChar() Overflow (TCP)"; flow:to_server,established; content:"|a4 c2 ab 50 4d 57 b3 40 9d 66 ee 4f d5 fb a0 76|"; flowbits:set,flaga4c2v1;flowbits:noalert; reference:cve,2007-1748; classtype:CVSS-Critical; sid:11014; rev:1; metadata:created_at 2021_08_09, updated_at 2021_08_09;)
drop tcp any any -> any any (msg:"Microsoft DNS RPC Service extractQuotedChar() Overflow (TCP)"; flow:to_server,established; flowbits:isset,flaga4c2v1; content:"|05 00 00 01 10 00 00 00 b8 0f 00 00 00 00 00 00 a0 0f 00 00 00 00 01 00|"; content:"|00 00 04 00 00|";distance:0; content:!"SMB";nocase; reference:cve,2007-1748; classtype:CVSS-Critical; sid:10014; rev:1; metadata:created_at 2021_08_09, updated_at 2021_08_09;)
1.两个特征在两个数据包中；
2.中间相隔很多数据；
3.防止载荷过高，流重组失败，导致一个规则无法生效。

## Slide 28
三、核心技术——高效完备的规则编写
暴力破解攻击
alert tcp any any -> any any (msg:"Login Failed!!!"; flow:established,no_stream; content:"Login Failed";nocase; flowint: LoginFailed, +, 1; noalert; sid:400001;)
drop tcp any any -> any any (msg:"Login Failed!!!"; flow:established,no_stream; content:"Login Failed";nocase; flowint: LoginFailed, +, 1; flowint:LoginFailed, >, 5; sid:400002;)
1.会有多个同样数据包；
2.通过flowint对特定数据包计数；

## Slide 29
三、核心技术——高效完备的规则编写
转码逃逸攻击
drop tcp any any -> any any (msg:"Ruby on Rails 'locals' render Remote Code Execution"; flow:to_server,established; content:"/bin/";http_uri;fast_pattern;nocase; pcre:"/\x3f[^&]*?(\x2f|%(25)?2f)bin(\x2f|%(25)?2f)/i"; sid:10566; rev:1; metadata:created_at 2021_08_09, created_at 2021_08_09;)
1.URL中会出现url编码；
2.可以通过http_uri先转换编码，再匹配特征；
3.也可以通过正则表达式同时匹配ascii码和url编码

## Slide 30
三、核心技术——高效美观的前后端设计
管理系统——规则管理
修改并使用suricata-update，支持多规则文件的修改和维护。
应用修改不需要重启suricata引擎。
使用npm库match-sorter实现规则的搜索。

## Slide 31
三、核心技术——高效美观的前后端设计
管理系统——不重启引擎更新规则
点击应用
处理保存到local.rules
前端React
后端Flask
修改规则
POST数据
不重启引擎更新规则
POST命令
运行suricata-update将local.rules更新到suricata.rules中。
向suricata发送信号USR2进行规则的重新加载
根据新规则创建新引擎
DetectEngineReload()
suricata收到USR2信号
新引擎更新到检测线程中
线程未使用新引擎没有新数据包，BreakCapture发送虚假包
DPDK查收到虚假包，调用引擎
so_far_used_by_detect 标志位设置1
完成

## Slide 32
三、核心技术——高效美观的前后端设计
多线程高并发
DPSC日志
Thread-1.json
Thread-2.json
Thread-59.json
Thread-58.json
……………
Elasticsearch
快速搜索
倒排索引
副本分片
通配Thread-*.json
Extensible Event Format（EVE）格式
副本分片：副本分片可以服务于读请求，增加副本提升查询性能
倒排索引：根据分词建立对应分词文档列表，进行反向（由单词到内容）的查询。

## Slide 33
三、核心技术——规范多样的算法扩展
基于最新Suricata扩展3个匹配算法
序号 | 算法名称 | 算法类型及特点 | 阻断率（自己测试）
1 | b2g | SBNDMq模式匹配算法 | 90.94%
2 | b3g | 3 gram (S)BNDMq模式匹配算法 | 90.21%
3 | wumanber | 复杂度O(BN/m)(1≤B≤m=min(strlen(M))) 特定条件优于AC算法 | 92.39%
Suricata.yaml中设置mpm-wumanber
MpmTableSetup中注册
实现MpmWuManberRegister
在注册算法中搜索
设置匹配算法为wumanber
PrefilterRuleStore
数据结构PatternMatcherQueue
迭代